SCHEMA ELECTRIQUE

Consigne :

- Rédiger votre compte rendu au format OpenOffice ou Office. Inserer les copier/coller des schémas réalisés.

- Faites des sauvegardes régulières de votre travail sur le disque réseau.

- Soyer le plus autonome possible. Utiliser l’aide du logiciel pour la prise en main.

- Appeler votre professeur pour valider un travail (Réalisation d’un schéma, d’une table de vérité, d’une conclusion).

- Lancer le logiciel « Simuli ». Cliquer sur « Suite », sur « Exercices », « Electrotechnique Niveau1 ». Choisir « Montage simple allumage ».

Lire et noter l’énoncé de l’exercice. Puis cliquer sur « Réaliser l’exercice sélectionné ».

- A partir du cours, faire la liste des composants des montages 1 et 2 en la présentant sous forme de tableau.

| Repère de l’élément | Composants |
| --- | --- |
| H1 | Lampe ou voyant |
| … |  |

- Réaliser l’énoncé de l’exercice noté précédemment (A l’aide du schéma ci-dessous). Faites valider votre travail.

- Proposer une application de ce montage électrique, à l’intérieur d’une habitation par exemple.

- Quitter l’exercice, et aller au mode « Conception/Simulation », « Electrotechnique ».

Saisissez le schéma du simple allumage ci dessus. Proposer et valider une modification de schéma pour commander, à partir de S1, une deuxième lampe. Faites Valider votre travail.

- Cliquer sur « Fichier », « Nouveau ». Réaliser et tester le schéma suivant :

- Proposer une application de ce montage électrique, à l’intérieur d’une habitation par exemple. Proposer et valider une modification de schéma pour commander une deuxième lampe. Faites Valider votre travail.

- Choisir « Exercices », « Electrotechnique Niveau 1 », « Commande par télérupteur ». Compléter le câblage conformément au schéma suivant et simuler le fonctionnement.

- Proposer une application de ce montage électrique, à l’intérieur d’une habitation par exemple.

- Quitter l’exercice, et aller au mode « Conception/Simulation », « Electrotechnique ».

Saisissez le schéma du télérupteur ci dessus. Proposer et valider une modification de schéma pour ajouter un interrupteur S4  et une lampe supplémentaire. Faites Valider votre travail.

Soit le schéma unifilaire suivant :

- Donner la liste, sous forme de tableau, des symboles utilisés dans ce schéma unifilaire.

| Emplacement de l’élément | Description |
| --- | --- |
| A1 | Disjoncteur DDR |
| … |  |

12 ) Lancer le logiciel « Simuli ». Cliquer sur « Suite », sur « Exercices », « Electrotechnique Niveau1 ».

Compléter et effectuer la simulation des montages double allumage à commande par minuterie par marche forcée».